## Slide 1: CSFI、網膜神経節細胞数でみる緑内障
小川 俊平
東京慈恵会医科大学 眼科
厚木厚木市立病院 眼科
緑内障学会モーニングセミナー 2018/9/16

## Slide 2: 利益相反事項
該当なし

## Slide 3: 緑内障
網膜神経節細胞が選択的に障害される疾患
Notes: 「緑内障は視神経と視野に特徴的変化を有し、通常眼圧を十分に下降させることにより視神経障害を改善もしくは抑制しうる眼の機能的構造的異常を特徴とする疾患である」と定義され、網膜神経節細胞が選択的に障害される疾患です。

## Slide 4: 緑内障の定義
緑内障は，視神経と視野に特徴的変化を有し，通常，眼圧を十分に下降させることにより視神経障害を改善もしくは抑制しうる眼の機能的構造的異常を特徴とする疾患である．
【緑内障ガイドライン第4版】
Notes: 緑内障の定義がガイドラインに述べられていますが、

## Slide 5: 緑内障の定義
緑内障は，視神経と視野に特徴的変化を有し，通常，眼圧を十分に下降させることにより視神経障害を改善もしくは抑制しうる眼の機能的構造的異常を特徴とする疾患である．
【緑内障ガイドライン第4版】
視神経変化と視野変化の一致が重要
Notes: 視神経と視野に特徴的変化、機能的構造的異常というキーワードがあり、
診断においても、進行判定においても視神経変化と視野の一致が重要であると定義されてい
ます。

## Slide 6: 緑内障の検査
静的視野検査：HFA
光干渉断層計：OCT
機能
構造
Notes: 次に、視野検査としての静的視野検査と、網膜の構造変化の評価としてのOCT検査を追加することが一般的だと思います。

## Slide 7
緑内障診断；OCT vs SAP
SAP 診断
OCT検出
Tammy MK, et al. Ophthalmology, 2015
Notes: 実際OCTとSAPの診断力では、SAPでの緑内障診断に比べて、OCTでの診断時期が、この報告では約4年はやい。

## Slide 8
Zhang X et al. Am J Ophthalmol 2017
対象；356 GS+PPG + 153 PG
観察期間 平均54ヶ月
MD,VFI; event trend
OCT (GCC, cpRNFLT); event trend
緑内障進行検出 OCT > VF
極早期（GS/PPG）でより差が大きい
緑内障進行；OCT vs SAP
GS/PPG
PG
Notes: 緑内障の進行判定においても、Glaucoma suspect、 PPGといった早期においても、視野異常が明らかとなったperimetric glaucomaでもOCTの検出力が高いとの報告があります。

## Slide 9: 緑内障の検査
静的視野検査：HFA
光干渉断層計：OCT
- SD-OCT, SS-OCT
- OCT angiography
機能
構造
緑内障診療
OCT ＞ VF
Notes: さらには、SS-OCTやangiographyの登場で、緑内障診療におけるOCTのプレゼンスが全盛の時代なのかと思います。

## Slide 10: Structure – function relationship in glaucoma
緑内障学会モーニングセミナー 2018/9/16
Notes: OCT優勢の現在でも、structure-function relationship SFRを考慮することは、視覚系や疾患病態の理解、臨床応用において重要であることには代わりありません。

## Slide 11: HFA24-2測定点とONHの対応
Garway-Heath DF, Ophthalmology 2000
対象；69眼のNFLD
方法；眼底写真とHFA測定点を重ね合わせ
22（4−58）枚のNFLDから、視神経との対応を検討。クラスターとした
Mapが出来た！
Notes: SFRの理解の上で、有名なGarway−heathのマップです。
これはNFLDを有する緑内障患者さんの眼底写真にHFA24−2の測定点を重ね合わせ、測定点の線維が乳頭のどの部分へ入射するかを検討し、マップを作成しました。

## Slide 12: Garway-Heath Mapの検討
0.093
0.495
0.274
0.065
0.263
0.598
Pollet-Villard F, et al. IOVS 2014
HFAとcpRNFLTの相関
Endpoint； RNFLTと視野感度の相関係数（R2）
0.8
0
N = 142
Aptel F, et al. AJO 2010
0.224
0.726
0.387
0.096
0.548
0.648
N = 120
VFとcpRNFLのR2 0.06~0.726
S、I −temporalの相関 ○
Temp（黄斑）、Nasal の相関 ✗
Notes: 実際に、Garway heath mapを用いて検討を行った、２つの論文を紹介したいと思います。
G-Hの24-2とRNFLTの各セクターの相関係数R2 を調べると、上耳側と下耳側が約0.5-6、

## Slide 13
乳頭周囲 RNFL 厚と視野障害の関係
Hood DC et al. IOVS 2009
OCT有は早期が得意
中~後期は苦手
Notes: 先程の相関の良かった下耳側の関係を見てみると、早期ではRNFLTが140から60マイクロメートルに急激に低下するしますが。
中期から、後期では、視野変化に比べてて、RNFLTの減少は鈍化します。
フロア エフェクトと呼ばれ、網膜の厚みの情報には、神経線維だけではなく支持組織などの組織も含まれることや、DBとマイクロメートルというlogとlinearという単位系の違いも影響していると考えております。
早期診断でのOCTの有用性と、中期以降の進行検出力の低下が示唆されます。

## Slide 14: OCT（早期期） とSAP（中後期） と得意な部分を組み合わせて評価
Notes: OCT優勢の現在でも、structure-function relationshipを考慮することは、病態理解、臨床応用において重要であることには代わりありません。
日常診療でも、OCTの得意な早期と、SAPの得意な中期以降を組み合わせて総合的に評価していると思いますが、こういう指標があればと便利です。

## Slide 15: 網膜神経節細胞数（RGC ）を 共通単位に
Notes: そこで出てきたのが、RGCを共通単位にして、SAPとOCTを組み合わせようというアイデアです。

## Slide 16
定数m=[0.054*(偏心度*1.32)]+0.9
定数b=[-1.5*(偏心度*1.32)]-14.8
測定点における細胞数gc={[(実測値-1)-b]/m}+4.7
SAPrgc=測定点の合計(gc*0.1)
SAP
d=(-0.007*年齢)+1.4
c=(-0.26*MD)+0.12
a= 平均cpRNFL厚*10870*d
OCTrgc=10^({(log(a)*10]-c}*0.1)
OCT
Harwerth model（サル）
Harwerth, et al. Prog Retin Eye Res. 2010
Notes: RGC数の求め方の式です。
ハーベルスらは、サルに視野検査をトレーニングし、レーザーを用いて緑内障モデルとして、視野検査とOCTのよる網膜厚みの関係を調べました。
構造と機能からRGC数を共通単位としてあらわすことを提案しました。またメデーロスらはハーベルスモデルをもとに構造と機能から推定rgc数をあわせて評価するwrgcを提案しました。疾患の重篤度に応じて重み付けして平均化することにより、組み合わせた測定値を算出します。
それぞれの算出方法を説明します。
まずOCTからのRGC数の算出方法は、 軸索密度 (d)は年齢により補正されます。 補正係数(c)は、MD値に応じてRNFLにおける軸索 と非軸索部分を変化させます。 平均cpRNFLの厚みと、discOCTスキャンの円周360°の長さより求められます。 次にSAPからの算出方法は、mおよびbは定数で、偏心度ecから算出されます。
一測定点におけるGaglion cell数（GC）は、網膜感度ｓ［dBデシベル］と定数ｍ，ｂ から求められます。
すべての測定点でのGCをせきさんしたものがSAPrgcとなります。
次にwrgcの算出方法は、OCTrgcとSAPrgcの両者を合わせて算出します。wrgcは早期では、MD値によって、OCTから推定されるRGCに重きをおいて、後期では、SAPから推定されるRGCに重きをおいて算出されます。たとえばMD値が0の場合はSAPrgcが0になりOCTrgcのみが算出されます。またMD値が-30の場合はOCTrgcが0になりSAPrgcが算出されます★

## Slide 17
Medeiros, et al, ArchOphthalmol. 2012
m=[0.054*(ec*1.32)]+0.9
b=[-1.5*(ec*1.32)]-14.8
gc={[(s-1)-b]/m}+4.7
SAPrgc=∑10^(gc*0.1)
SAP
d=(-0.007*age)+1.4
c=(-0.26*MD)+0.12
a= averageRNFLthickness*10870*d
OCTrgc=10^({(log(a)*10]-c}*0.1)
OCT
Harwerth modelをヒト緑内障へ応用
weighted RGC = (1+MD/30)*OCTrgc+(-MD/30)*SAPrgc
早期 MD=0
ex)
wrgc=(1+0/30)*OCTrgc+(-0/30)*SAPrgc
後期 MD=-30
wrgc=(1+(-30/30))*OCTrgc+(30/30)*SAPrgc
Harwerth, et al. Prog Retin Eye Res. 2010
(wrgc)
Notes: サルの実験で得られた式をMedeirosらは、ヒト緑内障患者さんに最適化します。
SAPｒｇｃとOCTｒｇｃを、MD値で表現される緑内障病期でバランスしようというのが基本的なアイデアです
それぞれの算出方法を説明します。
まずOCTからのRGC数の算出方法は、 軸索密度 (d)は年齢により補正されます。 補正係数(c)は、MD値に応じてRNFLにおける軸索 と非軸索部分を変化させます。 平均cpRNFLの厚みと、discOCTスキャンの円周360°の長さより求められます。 次にSAPからの算出方法は、mおよびbは定数で、偏心度ecから算出されます。
一測定点におけるGaglion cell数（GC）は、網膜感度ｓ［dBデシベル］と定数ｍ，ｂ から求められます。
すべての測定点でのGCをせきさんしたものがSAPrgcとなります。
次にwrgcの算出方法は、OCTrgcとSAPrgcの両者を合わせて算出します。wrgcは早期では、MD値によって、OCTから推定されるRGCに重きをおいて、後期では、SAPから推定されるRGCに重きをおいて算出されます。たとえばMD値が0の場合はSAPrgcが0になりOCTrgcのみが算出されます。またMD値が-30の場合はOCTrgcが0になりSAPrgcが算出されます★

## Slide 18: wRGC(estimated RGC)
OCT
SAP
早期
後期
緑内障の視野進行
-30
0
MD値
Notes: ＷRGCのイメージをお示ししています。
左側の早期にはよりOCTの測定結果が反映され、後期に進むにつれてSAPの測定結果が反映されることになります。

## Slide 19: CSFI ; Combined s-f index
CSFI = [(expected RGC - wrgc)/(expected RGC ]*100
CSFI = 消失RGC率
Notes: タイトルにCSFIといってしまったので、一応お示しすると、
CSFIは、要はwRGCと正常でを用いて、消失したRGCを率をとして示すインデックスです。

## Slide 20: 網膜神経節細胞数（RGC ）を 共通単位に

## Slide 21: SAP_RGCとOCT_RGCは良く相関
Medeiros AF, et al. Arch Ophthalmol. 2012

## Slide 22
Medeiros AF, et al. Arch Ophthalmol. 2012
RGCは加齢で直線的に減少

## Slide 23: CSFIの緑内障診断力は良好
PGlc
PPG
Medeiros AF, et al. Arch Ophthalmol. 2012
CSFI＞RNFL
CSFI=>RNFL

## Slide 24: cpRNFLよりも全病期をうまく表現
Medeiros AF, et al. Arch Ophthalmol. 2012
CSFI
RNFL

## Slide 25: CSFI, RGC countの既報
緑内障診断
Medeiros et al. Arch Ophthalmol 2012
Esporcatte BLB, et al. J Ophthalmol 2017
Sakamoto M JJO 2018
…
緑内障進行判定、予測
Meira-Freitas D, IOVS 2013.
…
OCT、SAP単独の判定基準より優れる
Notes: このCSFIやwRGC、estimatedRGCなど、呼び方はいろいろですが、臨床での有用性が多数報告されています。

## Slide 26: 当科での検討
HFA30-2とOCTから求めるRGC数；追試
HFA10-2とOCTから求めるRGC数；黄斑部
①
②
正常視覚者のHFA10-2とOCTのRGC数；考察
③
Notes: まず最初にHFA30-2とOCTからRGC数を算出し検討しました

## Slide 27: 当科での検討
HFA30-2とOCTから求めるRGC数；追試
HFA10-2とOCTから求めるRGC数；黄斑部
①
②
正常視覚者のHFA10-2とOCTのRGC数；考察
③
Notes: まず最初にHFA30-2とOCTからRGC数を算出し検討しました

## Slide 28: 目的
新たな緑内障の全病期における視野と構造評価の 指標としてのwrgcと緑内障病期との関連ついて検討した
Notes: 目的はwrgcと、緑内障病期との関連性について検討しました★

## Slide 29: 対象
2009年9月から2015年7月までに慈恵医大附属病院緑内障外来を受診した 345例661眼のうち、
HFAの信頼性指標とOCT基準を満たす330例572眼
572眼
295眼
277眼
HFAの信頼性(固視不良20%未満、偽陽性15%未満、偽陰性33%未満)
OCT (image quality 6/10 以上、複数回撮像のうち最良の画像を選択)
原発開放隅角緑内障(広義)
・開放隅角緑内障(狭義)
・正常眼圧緑内障
(POAG)
(NTG)
Notes: 2009年9月から2015年7月までに慈恵医大附属病院緑内障専門外来を受診した345例661眼のうちハンフリーの信頼性指標を満たす330例572眼です。開放隅角緑内障と正常眼圧緑内障を対象としました★

## Slide 30: 対象
N＝眼数 661 | POAG 295 | NTG 277 | p値
平均年齢(歳) | 59.3±12.2 | 57.3±11.2 | p=0.03
平均等価球面度数(D) | -5.19±4.24 | -4.61±3.53 | N.S.
性別(男：女) | 192:103 | 180:97 | N.S.
MD(dB) | -7.11±7.10 | -6.00±5.94 | N.S.
VFI(%) | 79.2±0.2 | 83.5±0.2 | p=0.05
wilcoxon rank sum test
X2 test
平均±標準偏差
Notes: 対象の2群間で平均年齢とVFIに有意差は認められましたが、それ以外では、有意差はありませんでした★

## Slide 31: wRGC vs MD、VFI
r=0.87
r=0.85
0% 20% 40% 60% 80% 100%
全症例(n=572)
全病期で高い相関を確認
Notes: スライドは、全データのwrgcとMD、VFIでのそれぞれの相関を表した分布です。左がMD, 右がVFIです☆ wrgcとの相関係数は、MDが-0.87、VFIが-0.85と両者ともwrgcと高い相関を示しました★

## Slide 32: 解析方法
病期により階層化し、wrgcとMD・VFIの相関を
解析した
早期緑内障(MD＞-6dB)
中期緑内障(-6dB≧MD≧-12dB)
後期緑内障(-12dB＞MD)
335眼
118眼
119眼
Notes: 次のMD値により病期を、早期、中期、後期に階層化し、各病期におるwrgcとMD・VFIとの相関の検討をおこないました★

## Slide 33: 早期；wrgc vs MD、VFI
75% 85% 95% 105%
r=0.65
r= 0.62
早期緑内障(n=335)
Notes: まず、早期緑内障では wrgcとの相関係数は、MDが-0.65、VFIが-0.62でした★

## Slide 34
r=0.48
50% 60% 70% 80% 90% 100%
r=0.38
中期；wrgc vs MD、VFI
中期緑内障(n=118)
Notes: 次に、中期緑内障では☆ wrgcとの相関係数は、MDが-0.48、VFIが-0.38で、MD、VFI共に早期と比べて相関が悪くなっています★

## Slide 35
0% 20% 40% 60％ 80%
r=0.77
r=0.83
後期緑内障(n=119)
後期；wrgc vs MD、VFI
Notes: 次に、後期緑内障では☆ wrgcとの相関係数は、MDが-0.77、VFIが-0.83で、再度強い相関がありました★

## Slide 36: 小括
wrgcは、緑内障全病期では強い相関
wrgcと緑内障病期別 後期＞早期≫中期
Notes: 結果のまとめです。
緑内障全病期と非常につよい相関。
緑内障病期では後期がもっとも相関が高く、中期が低い★

## Slide 37
Early
Middle
Advanced
考察・MD vs wrgc RGC_OCT、RGC_HFA
OCTrgc
SAPrgc
Notes: これが、MDとwRGC、OCTRGC、ハンフリーRGCの関係を示してます。
青の線がOCTRGC, 赤がSAPRGC, 緑がwRGCをあらわしています。
早期では、OCTRGCが高い割合で採用されています。−15DBでちょうど半分ずつ採用されるわけですが、OCTrgcだけ追ってみると、視野消失までRGCが持ちません。
そこをうまく、SAPrgcに乗り換える形で全病期がうまく表現されています。
中期では、OCT、ハンフリーともに最もばらつきが大きい時期となり、両者を用いてｗRGCが算出されています。
後期では、OCT、ハンフリーともにばらつきが再度減少します。このためMD値とハンフリーRGCの相関が改善していきます。しかし後期のOCTRGCに注目すると、視野消失以前にRGC数がゼロとなり、モデル改善の必要性が示唆されます★

## Slide 38: 当科での検討
HFA30-2とOCTから求めるRGC数；追試
HFA10-2とOCTから求めるRGC数；黄斑部
①
②
正常視覚者のHFA10-2とOCTのRGC数；考察
③
Notes: まず最初にHFA30-2とOCTからRGC数を算出し検討しました

## Slide 39: Structure-Function models with 6 degree grid (30, 24-2)
Humphrey視野10-2(HFA10-2)による視神経乳頭マップは報告が少ない（ない）
Notes: 構造と機能の関係を解析した結果がこれまでに多く報告されてきています。ハンフリー２４−２を用いて検討をおこなっていますがハンフリー10-2による視神経乳頭マップの検討はありません。

## Slide 40: 対象
広義POAG+PPG患者 131症例、628眼（同一症例、左右も1眼）
2009年9月から2017年6月 東京慈恵会医科大学緑内障外来
HFA10-2とOCTを同日に測定
HFA10-2の信頼性指標とOCT基準を満たす*
*HFAの信頼性(固視不良20%未満、偽陽性15%未満、偽陰性33%未満)
OCT (image quality 5/10 以上、複数回撮像のうち最良の画像を選択)
Notes: 対象です。2009年9月から2017年6月、慈恵医大附属病院眼科においてHFA10-2とOCTを同日に測定し、HFA10-2の信頼性指標とOCT基準を満たす131症例、628眼で同一症例を含んでいます★

## Slide 41: 対象
N＝眼数 | POAG 258 | NTG 356 | PPG 14 | All 628
平均年齢(歳) | 58.1±9.0 | 56.4±9.2 | 47.6±4.5 | 56.9±9.2
平均等価球面度数(D) | -5.62±4.1 | -4.94±3.3 | -5.40±0.3 | -5.23±3.6
性別(F:M) | 98:160 | 118:238 | 14:0 | 230:398
MD(dB) 10-2 | -13.4±11 | -7.30±8.1 | 0.25±0.8 | -9.62±9.7
Mean +/- SD
One-way ANOVA
X2 test
Notes: 対象の内訳を眼数でお示ししています。POAG、NTG、PPGの3群を含む対照群です。★

## Slide 42: RGC_HFA
Harwerth RS, et al, Prog Retin Eye Res. 2010
Medeiros FA. ArchOphthalmol. 2012
m=[0.054*(ec*1.32)]+0.9
b=[-1.5*(ec*1.32)]-14.8
gc={[(s-1)-b]/m}+4.7
RGC_HFA =[∑10^(gc*0.1)]/9
ganglion cell quantity (gc)
visual field sensitivity (s)
eccentricity (ec)
6度間隔（36度平方） → 2度間隔（4度平方）
Notes: ハンフリー10-2からのRGC数の算出方法です。
これまではハンフリー24-2、6度間隔の視野測定から計算された方法です。
そのためHFA10-2で使用される2度間隔の測定点でのRGC数は、一測定点に対応する面積の比から、6度グリッドを用いた場合の1/9となります。
[mおよびbは定数で、偏心度ecから算出されます。
一測定点におけるGaglion cell数（GC）は、網膜感度ｓ［dB］と定数ｍ，ｂ から求められます。
すべての測定点でのGCをせきさんしたものがRGC_HFAとなります]

## Slide 43
d = (−0.007*age) + 1.4
c = (−0.26*MD) + 0.12
a = ave cpRNFLT*θ/360*10870*d
RGC_OCT= 10^[(log(a)*10 −c)*0.1]
24−2の中心12点を利用 Zhang C. Ophthalmology 2014
cpRNFL
360
180
cpRNFLT; 乳頭周囲神経節細胞層厚
RGC_OCT
Axonal density (d)
correction factor for the severity(c)
Medeiros FA. ArchOphthalmol. 2012
Notes: RGC_OCTはの算出方法です。
10−2と乳頭のマップはないので、ザンらを参考に、cpRNFLの全周３６０度と半周１８０度をさいたくしました。
RGC_OCTは、求めたい平均cpRNFLの厚みと、対応するOCTスキャンの円周の長さより求められます。

## Slide 44: MD10-2 vs RGC_OCT
RGC OCT
cpRNFL
360
180
Zhang C. Ophthalmol 2014
R=0.895
R=0.895
OCT360
OCT180
Notes: HFA10-2のMDとRGC_OCTの関係をしめします。
青がRGCOCT360。赤がRGCOCT１８０です。
RGC数は単に360と180度では、2倍になるだけなので、相関には影響がありませんが、高い相関が認められました。

## Slide 45: RGC_HFA vs RGC_OCT 360 &180 degree
360 degree is better model
cpRNFL
360
180
Zhang C. Ophthalmol 2014
506577±288809
253289±158081
R=0.878
R=0.878
Mean +/- SD
RGC_10-2
474730±288988
Cells/mm²
Notes: RGC_HFAとRGC_OCTの関係を見てみると
赤色の180度より青色の360度との対応が良好です。

## Slide 46: Displaced test point
Drasdo-Turpin model
*Drasdo N. Vison Res, 2007
**Turpin A. IOVS 2015
Sjöstrand J, Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 1999
Notes: RGC displacementを考慮しなかったことでうまく行かなかったのかなと考えて、
中心化の視細胞とRGCの位置ずれを考慮したDrasdo（ドラスド）のモデルから、Turpin（たーぴん）らが算出したRGC displacement test point を用いて、再検討を行いました。

## Slide 47: Displaced RGC_HFA vs. RGC_OCT 360 or 180 degree
cpRNFL
360
180
Zhang C. Ophthalmol 2014
360 degree is still better model
R=0.959
R=0.959
Notes: Displacementの結果、RGC_HFAとOCT360、180の関係は、共にばらつきが減少し、相関係数も0.959と改善しました。
しかし、やはりcpRNFL360度との対応が良くなっています。

## Slide 48: HFA10−2測定点とcpRNFLTの対応
Hood DC. Prog Retin Eye Res. 2017
中心m8度
≒
cpRNFL115度
Nakanishi H. IOVS. 2016
中心m10度
≒
cpRNFL 135度 (a+b+k+j)
Notes: HFA10-2 の測定点と乳頭の対応を考えると、やはり360度というのはおかしい。
せいぜい120−180度くらいになるはずです。
左の図はフードらは中心8度の範囲では、cpRNFLの115度と対応があることを、図の様に示しています。右の図はナカニシらは中心10度の範囲では、cpRNFLの135度と対応があることを、図の様に示しています。

## Slide 49: 小括
偏心10度内のOCTrgc、SAPrgcの相関は高い
10度内の評価にはRGC displacementが必須
cpRNFLの解剖学的入射角度との相違
Notes: まだまだ完全なモデルではありません。

## Slide 50: 視野測定点とcpRNFLTの対応
*NS; nasal step
Hood DC. Prog Retin Eye Res. 2017
中心m15度+NS*
≒
cpRNFL180度
Notes: またフードらは中心15度では、cpRNFLの180度と対応があることを、図の様に示しています。
RGC_HFAとの対応は、先の散布図からRGC_OCT360の方が対応が良いとうい結果でした。解剖学的には疑問がのこります★

## Slide 51: 当科での検討
HFA30-2とOCTから求めるRGC数；追試
HFA10-2とOCTから求めるRGC数；黄斑部
①
②
正常視覚者のHFA10-2とOCTのRGC数；考察
③
Notes: まず最初にHFA30-2とOCTからRGC数を算出し検討しました

## Slide 52: 正常22例43眼（未発表データ）
N＝眼数 | Normal 43
平均年齢(歳) | 28.5±7.9
平均等価球面度数(D) | -3.15±2.3
性別(F:M) | 35:8
MD(dB) 10-2 | -0.49±0.8
Notes: 正常視覚者22例43眼で、内訳は眼数でお示ししています。

## Slide 53: Displacement improved the SF relationship
convetional test point
displeaced test point
180 is bertter
Notes: 正常のRGC_HFAとRGC_OCTの関係を示す散布図です。先程までと同じで青がRGCOCT360度で赤が180であらわしています。
左がConventinal test pointedで、これまでの緑内障患者さんとは、位置関係が異なります。
そこで、diplacementを考慮すると。

## Slide 54: HFA10-2、RGC_OCTから算出するRGC数 緑内障病期＋正常
緑内障は360度と一致
正常は180度と一致
Notes: 緑内障病期と正常群のHFA10−2のRGC_HFAとRGC_OCTから算出するRGC数を表しています。青がconventional test point , 赤がdisplaced test point、緑がRGC_OCT360度、黄色がRGC_OCT180度です。
まず緑内障病期を見てみるといずれの方法でもRGC数は各病期間で有意な減少を認めます。うまく病期を捉えられていることがわかります。
次にdisplacementの有無に注目してみてみると(黄緑、黄色ですが)、緑内障においてはdisplaced test point でRGC数がわずかに上昇しますが、正常では逆に減少しています。このため正常では解剖学的な神経線維の解剖学的に正しい入射角に近づいているといえます。
なので、緑内障患者さんでのモデルの修正が必要なのではと考えました。

## Slide 55: Why?
Harwerth model
中心RGCが発散
Raza AS, Hood DC. IOVS. 2015
Notes: なぜ緑内障群ではdisplacementでRGC数が増加するのか？
ハーベルスモデルの欠点として、中心5度以内のRGC数が発散していることがあげられています。
そのためdisplacementは正常群ではRGCの減少につながり、緑内障群では、中心10度内に視野欠損を持つため、むしろRGC数は増加したのではないかと考えました。各病期ともdisplacementを用いるとRGC数が増加しているためすでに早期から中心に視野欠損がある可能性があります。この違いが、緑内障RGC_OCTとの対応が改善しなかった原因の一つであると思います。
RGC層の厚みGCLTの最低値などの値を用いることで、この点は改善できる可能性があると思われます。

## Slide 56: Factors affecting SF relationships
HFA、OCTの測定のばらつき
OCT［um］（linear）、HFA［dB］（log）の違い
個人の特性や緑内障病期による差異
RNFLTの構成成分が不明；神経線維or支持細胞、etc
視神経乳頭、黄斑、縫合の位置対応のバリエーション
Diagnosis of Primary Open Angle Glaucoma: WGA consensus series - 10
Notes: また現在、構造と機能の関係に影響をあたえるものして、ここに挙げたたくさんの以上のようなものが指摘されています。
今回の検討では、ここに挙げる緑内障病期による差異やRNFLTの構成成分による影響が特に考えられます。
また、個別に測定値を最適化するなどの解決策が日々報告されています。

## Slide 57: 小括
HFA10-2によるRGC推定は臨床的に有用性がある
Displacementは、中心10度のRGC_HFAとRGC_OCTの整合性を改善する
Notes: 結語です
HFA10-2によるRGCの推定は臨床的に有用性がある。
Displacementは、RGC_HFAとRGC_OCTの整合性を改善する。
今後も機能と構造の対応の理解が必要であると思われました。

## Slide 58: 24-2c配列 (R)
・24-2測定点に10-2の10測定点を追加
Notes: 今回HFAに24−2cというあたらしい測定点配置が追加となりました。24−2の測定点配置に10−2の測定点の10点を追加したものです。
黄斑部のSFRを加味した、新しい知見が得られることを期待しています。時間もいっぱいですので、24−2cに関しては、僕も次の中野先生のお話を聞きたいと思います。

## Slide 59
今後も機能と構造の対応の理解が必要
ご清聴ありがとうございました