## Slide 1: CSFI、網膜神経節細胞数でみる緑内障
小川 俊平
東京慈恵会医科大学 眼科
厚木厚木市立病院 眼科
緑内障学会モーニングセミナー 2018/9/16

## Slide 2: 利益相反事項
該当なし

## Slide 3: 緑内障
網膜神経節細胞が選択的に障害される疾患
Notes: 「緑内障は視神経と視野に特徴的変化を有し、通常眼圧を十分に下降させることにより視神経障害を改善もしくは抑制しうる眼の機能的構造的異常を特徴とする疾患である」と定義され、網膜神経節細胞が選択的に障害される疾患です。

## Slide 4: 緑内障の定義
緑内障は，視神経と視野に特徴的変化を有し，通常，眼圧を十分に下降させることにより視神経障害を改善もしくは抑制しうる眼の機能的構造的異常を特徴とする疾患である．
【緑内障ガイドライン第4版】
Notes: 緑内障の定義がガイドラインに述べられていますが、

## Slide 5: 緑内障の定義
緑内障は，視神経と視野に特徴的変化を有し，通常，眼圧を十分に下降させることにより視神経障害を改善もしくは抑制しうる眼の機能的構造的異常を特徴とする疾患である．
【緑内障ガイドライン第4版】
視神経変化と視野変化の一致が重要
Notes: 視神経と視野に特徴的変化、機能的構造的異常というキーワードがあり、
診断においても、進行判定においても視神経変化と視野の一致が重要であると定義されてい
ます。

## Slide 6: 緑内障の検査
静的視野検査：HFA
光干渉断層計：OCT
機能
構造
Notes: 次に、視野検査としての静的視野検査と、網膜の構造変化の評価としてのOCT検査を追加することが一般的だと思います。

## Slide 7
緑内障診断；OCT vs SAP
HFA 診断
OCT検出
Tammy MK, et al. Ophthalmology, 2015

## Slide 8
Zhang X et al. Am J Ophthalmol 2017
対象；356 GS+PPG + 153 PG
観察期間 平均54ヶ月
MD,VFI; event trend
OCT (GCC, cpRNFLT); event trend
緑内障進行検出 OCT > VF
極早期（GS/PPG）でより差が大きい
緑内障進行；OCT vs SAP
GS/PPG
PG

## Slide 9: 緑内障の検査
静的視野検査：HFA
光干渉断層計：OCT
- SD-OCT, SS-OCT
- OCT angiography
機能
構造
緑内障診療
OCT ＞ VF
Notes: 次に、視野検査としての静的視野検査と、網膜の構造変化の評価としてのOCT検査を追加することが一般的だと思います。

## Slide 10: Structure – function relationship in glaucoma
緑内障学会モーニングセミナー 2018/9/16
Notes: OCT優勢の現在でも、structure-function relationshipを考慮することは、視覚系や疾患病態の理解、臨床応用において重要であることには代わりありません。

## Slide 11: HFA24-2測定点とONHの対応
Garway-Heath DF, Ophthalmology 2000
対象；69眼のNFLD
方法；眼底写真とHFA測定点を重ね合わせ
22（4−58）枚のNFLDから、視神経との対応を検討。クラスターとした
Mapが出来た！
Notes: Garway Heathのマップで、これはNFLDを有する緑内障患者さんの眼底写真から、乳頭への連結部分を検討し、マップを作成しました。

## Slide 12: Garway-Heath Mapの検討
0.093
0.495
0.274
0.065
0.263
0.598
Pollet-Villard F, et al. IOVS 2014
HFAとcpRNFLTの相関
Endpoint； RNFLTと視野感度の相関係数（R2）
0.8
0
N = 142
Aptel F, et al. AJO 2010
0.224
0.726
0.387
0.096
0.548
0.648
N = 120
VFとcpRNFLのR2 0.06~0.726
S、I −temporalの相関 ○
Temp（黄斑）、Nasal の相関 ✗
Notes: 実際に、Garway heath mapを用いて検討を行った、２つの論文を紹介したいと思います。
G-Hの24-2とRNFLTの各セクターの相関係数R2 を調べると、上耳側と下耳側が約0.5-6、

## Slide 13
乳頭周囲 RNFL 厚と視野障害の関係
Hood DC et al. IOVS 2009
OCT有は早期が得意
中~後期は苦手
Notes: Don Hood らのOCTのフロアリング エフェクトについてです。 視神経乳頭のRNFLに対応するHFA検査点の網膜感度をプロットしてみると、
早期の段階では、RNFLTは140から60マイクロメートルに急激に減少しますが、
中期以降は、視野感度の低下に比べて、RNFLTの減少スピードは鈍化します。
このため早期診断でのOCTの有用性と、中期以降の進行検出力の低下が示唆されます。

## Slide 14: 黄斑部と視野障害との関係 GCC-HFA10-2
構造変化
機能変化
GCA-Thickness [um]
中心部視野感度 [dB]
3dB
30 μm
より中心部の視野障害をGGIPLは鋭敏に検出？
（JIKEI DETA)

## Slide 15: SAP（早期）とOCT（中後期）得意な部分を組み合わせて評価
Notes: OCT優勢の現在でも、structure-function relationshipを考慮することは、病態理解、臨床応用において重要であることには代わりありません。

## Slide 16: 網膜神経節細胞数（RGC ）を 共通単位に

## Slide 17
定数m=[0.054*(偏心度*1.32)]+0.9
定数b=[-1.5*(偏心度*1.32)]-14.8
測定点における細胞数gc={[(実測値-1)-b]/m}+4.7
SAPrgc=測定点の合計(gc*0.1)
SAP
d=(-0.007*年齢)+1.4
c=(-0.26*MD)+0.12
a= 平均cpRNFL厚*10870*d
OCTrgc=10^({(log(a)*10]-c}*0.1)
OCT
Harwerth model（サル）
Harwerth, et al. Prog Retin Eye Res. 2010
Notes: そのためハーベルスらは、40例の猿に視野検査をトレーニングし、レーザーを用いて緑内障モデルとして、視野検査とOCTのよる網膜厚みの関係を調べました。
SAPの網膜感度［ｄB］とRGC数［ｄB］の関係は直線的であること。
構造と機能からRGC数を共通単位としてあらわすことを提案しました。またメデーロスらはハーベルスモデルをもとに構造と機能から推定rgc数をあわせて評価するwrgcを提案しました。疾患の重篤度に応じて重み付けして平均化することにより、組み合わせた測定値を算出します。
それぞれの算出方法を説明します。
まずOCTからのRGC数の算出方法は、 軸索密度 (d)は年齢により補正されます。 補正係数(c)は、MD値に応じてRNFLにおける軸索 と非軸索部分を変化させます。 平均cpRNFLの厚みと、discOCTスキャンの円周360°の長さより求められます。 次にSAPからの算出方法は、mおよびbは定数で、偏心度ecから算出されます。
一測定点におけるGaglion cell数（GC）は、網膜感度ｓ［dBデシベル］と定数ｍ，ｂ から求められます。
すべての測定点でのGCをせきさんしたものがSAPrgcとなります。
次にwrgcの算出方法は、OCTrgcとSAPrgcの両者を合わせて算出します。wrgcは早期では、MD値によって、OCTから推定されるRGCに重きをおいて、後期では、SAPから推定されるRGCに重きをおいて算出されます。たとえばMD値が0の場合はSAPrgcが0になりOCTrgcのみが算出されます。またMD値が-30の場合はOCTrgcが0になりSAPrgcが算出されます★

## Slide 18
Medeiros, et al, ArchOphthalmol. 2012
m=[0.054*(ec*1.32)]+0.9
b=[-1.5*(ec*1.32)]-14.8
gc={[(s-1)-b]/m}+4.7
SAPrgc=∑10^(gc*0.1)
SAP
d=(-0.007*age)+1.4
c=(-0.26*MD)+0.12
a= averageRNFLthickness*10870*d
OCTrgc=10^({(log(a)*10]-c}*0.1)
OCT
Harwerth modelをヒト緑内障へ応用
weighted RGC = (1+MD/30)*OCTrgc+(-MD/30)*SAPrgc
早期 MD=0
ex)
wrgc=(1+0/30)*OCTrgc+(-0/30)*SAPrgc
後期 MD=-30
wrgc=(1+(-30/30))*OCTrgc+(30/30)*SAPrgc
Harwerth, et al. Prog Retin Eye Res. 2010
(wrgc)
Notes: そのためハーベルスらは、構造と機能からRGC数を共通単位としてあらわすことを提案しました。またメデーロスらはハーベルスモデルをもとに構造と機能から推定rgc数をあわせて評価するwrgcを提案しました。疾患の重篤度に応じて重み付けして平均化することにより、組み合わせた測定値を算出します。
それぞれの算出方法を説明します。
まずOCTからのRGC数の算出方法は、 軸索密度 (d)は年齢により補正されます。 補正係数(c)は、MD値に応じてRNFLにおける軸索 と非軸索部分を変化させます。 平均cpRNFLの厚みと、discOCTスキャンの円周360°の長さより求められます。 次にSAPからの算出方法は、mおよびbは定数で、偏心度ecから算出されます。
一測定点におけるGaglion cell数（GC）は、網膜感度ｓ［dBデシベル］と定数ｍ，ｂ から求められます。
すべての測定点でのGCをせきさんしたものがSAPrgcとなります。
次にwrgcの算出方法は、OCTrgcとSAPrgcの両者を合わせて算出します。wrgcは早期では、MD値によって、OCTから推定されるRGCに重きをおいて、後期では、SAPから推定されるRGCに重きをおいて算出されます。たとえばMD値が0の場合はSAPrgcが0になりOCTrgcのみが算出されます。またMD値が-30の場合はOCTrgcが0になりSAPrgcが算出されます★

## Slide 19: wRGC(estimated RGC)
OCT
SAP
早期
後期
緑内障の視野進行
-30
0
MD値
Notes: ＷRGCのイメージをお示ししています。
早期にはよりOCTの測定結果が反映され、後期に進むにつれてSAPの測定結果が反映されることになります。

## Slide 20: CSFI ; Combined s-f index
CSFI = [(expected RGC - wrgc)/(expected RGC ]*100
CSFI = 残存RGC率

## Slide 21: 網膜神経節細胞数（RGC ）を 共通単位に

## Slide 22: SAP_RGCとOCT_RGCは良く相関
Medeiros AF, et al. Arch Ophthalmol. 2012

## Slide 23
Medeiros AF, et al. Arch Ophthalmol. 2012
RGCは加齢で直線的に減少

## Slide 24: CSFIの緑内障診断力は良好
PGlc
PPG
Medeiros AF, et al. Arch Ophthalmol. 2012
CSFI＞RNFL
CSFI=>RNFL

## Slide 25: cpRNFLよりも全病期をうまく表現
Medeiros AF, et al. Arch Ophthalmol. 2012
CSFI
RNFL

## Slide 26: CSFI, RGC countの既報
緑内障診断
Medeiros et al. Arch Ophthalmol 2012
Esporcatte BLB, et al. J Ophthalmol 2017
Sakamoto M JJO 2018
…
緑内障進行判定、予測
Meira-Freitas D, IOVS 2013.
…
OCT、SAP単独の判定基準より優れる
Notes: このCSFI

## Slide 27: 当科での検討
HFA30-2とOCTから求めるRGC数；追試
HFA10-2とOCTから求めるRGC数；黄斑部
①
②
正常視覚者のHFA10-2とOCTのRGC数；考察
③
Notes: まず最初にHFA30-2とOCTからRGC数を算出し検討しました

## Slide 28: 当科での検討
HFA30-2とOCTから求めるRGC数；追試
HFA10-2とOCTから求めるRGC数；黄斑部
①
②
正常視覚者のHFA10-2とOCTのRGC数；考察
③
Notes: まず最初にHFA30-2とOCTからRGC数を算出し検討しました

## Slide 29: 目的
新たな緑内障の全病期における視野と構造評価の 指標としてのwrgcと緑内障病期との関連ついて検討した
Notes: 目的はwrgcと、緑内障病期との関連性について検討しました★

## Slide 30: 対象
2009年9月から2015年7月までに慈恵医大附属病院緑内障外来を受診した 345例661眼のうち、
HFAの信頼性指標とOCT基準を満たす330例572眼
572眼
295眼
277眼
HFAの信頼性(固視不良20%未満、偽陽性15%未満、偽陰性33%未満)
OCT (image quality 6/10 以上、複数回撮像のうち最良の画像を選択)
原発開放隅角緑内障(広義)
・開放隅角緑内障(狭義)
・正常眼圧緑内障
(POAG)
(NTG)
Notes: 2009年9月から2015年7月までに慈恵医大附属病院緑内障専門外来を受診した345例661眼のうちハンフリーの信頼性指標を満たす330例572眼です。開放隅角緑内障と正常眼圧緑内障を対象としました★

## Slide 31: 対象
N＝眼数 661 | POAG 295 | NTG 277 | p値
平均年齢(歳) | 59.3±12.2 | 57.3±11.2 | p=0.03
平均等価球面度数(D) | -5.19±4.24 | -4.61±3.53 | N.S.
性別(男：女) | 192:103 | 180:97 | N.S.
MD(dB) | -7.11±7.10 | -6.00±5.94 | N.S.
VFI(%) | 79.2±0.2 | 83.5±0.2 | p=0.05
wilcoxon rank sum test
X2 test
平均±標準偏差
Notes: 対象の2群間で平均年齢とVFIに有意差は認められましたが、それ以外では、有意差はありませんでした★

## Slide 32: wRGC vs MD、VFI
r=0.87
r=0.85
0% 20% 40% 60% 80% 100%
全症例(n=572)
全病期で高い相関を確認
Notes: スライドは、全データのwrgcとMD、VFIでのそれぞれの相関を表した分布です。左がMD, 右がVFIです☆ wrgcとの相関係数は、MDが-0.87、VFIが-0.85と両者ともwrgcと高い相関を示しました★

## Slide 33: 解析方法
病期により階層化し、wrgcとMD・VFIの相関を
解析した
早期緑内障(MD＞-6dB)
中期緑内障(-6dB≧MD≧-12dB)
後期緑内障(-12dB＞MD)
335眼
118眼
119眼
Notes: 次のMD値により病期を、早期、中期、後期に階層化し、各病期におるwrgcとMD・VFIとの相関の検討をおこないました★

## Slide 34: 早期；wrgc vs MD、VFI
75% 85% 95% 105%
r=0.65
r= 0.62
早期緑内障(n=335)
Notes: まず、早期緑内障では wrgcとの相関係数は、MDが-0.65、VFIが-0.62でした★

## Slide 35
r=0.48
50% 60% 70% 80% 90% 100%
r=0.38
中期；wrgc vs MD、VFI
中期緑内障(n=118)
Notes: 次に、中期緑内障では☆ wrgcとの相関係数は、MDが-0.48、VFIが-0.38で、MD、VFI共に早期と比べて相関が悪くなっています★

## Slide 36
0% 20% 40% 60％ 80%
r=0.77
r=0.83
後期緑内障(n=119)
後期；wrgc vs MD、VFI
Notes: 次に、後期緑内障では☆ wrgcとの相関係数は、MDが-0.77、VFIが-0.83で、再度強い相関がありました★

## Slide 37: 小括
wrgcは、緑内障全病期では強い相関
wrgcと緑内障病期別 後期＞早期≫中期
Notes: 結果のまとめです。
緑内障全病期と非常につよい相関。
緑内障病期では後期がもっとも相関が高く、中期が低い★

## Slide 38
Early
Middle
Advanced
考察・MD vs wrgc RGC_OCT、RGC_HFA
OCTrgc
SAPrgc
Notes: 次のスライドは、MDとwRGC、OCTRGC、ハンフリーRGCの散布図を、局所回帰式を用いて、へいかつかした図です。
青の線がOCTRGC, 赤がハンフリーRGC, 緑がwRGCをあらわしています。
早期では、OCTRGCが高い割合で採用されています。
中期では、OCT、ハンフリーともに最もばらつきが大きい時期となり、両者を用いてｗRGCが算出されています。
後期では、OCT、ハンフリーともにばらつきが再度減少します。このためMD値とハンフリーRGCの相関が改善していきます。しかし後期のOCTRGCに注目すると、視野消失以前にRGC数がゼロとなり、モデル改善の必要性が示唆されます★

## Slide 39: 当科での検討
HFA30-2とOCTから求めるRGC数；追試
HFA10-2とOCTから求めるRGC数；黄斑部
①
②
正常視覚者のHFA10-2とOCTのRGC数；考察
③
Notes: まず最初にHFA30-2とOCTからRGC数を算出し検討しました

## Slide 40: Structure-Function models with 6 degree grid (30, 24-2)
Humphrey視野10-2(HFA10-2)による視神経乳頭マップは報告が少ない
Notes: 構造と機能の関係を解析した結果がこれまでに多く報告されてきています。ハンフリー２４−２を用いて検討をおこなっていますがハンフリー10-2による視神経乳頭マップの検討はありません。

## Slide 41: 対象
広義POAG+PPG患者 131症例、628眼（同一症例、左右も1眼）
2009年9月から2017年6月 東京慈恵会医科大学緑内障外来
HFA10-2とOCTを同日に測定
HFA10-2の信頼性指標とOCT基準を満たす*
*HFAの信頼性(固視不良20%未満、偽陽性15%未満、偽陰性33%未満)
OCT (image quality 5/10 以上、複数回撮像のうち最良の画像を選択)
Notes: 対象です。2009年9月から2017年6月、慈恵医大附属病院眼科においてHFA10-2とOCTを同日に測定し、HFA10-2の信頼性指標とOCT基準を満たす131症例、628眼で同一症例を含んでいます★

## Slide 42: 対象
N＝眼数 | POAG 258 | NTG 356 | PPG 14 | All 628
平均年齢(歳) | 58.1±9.0 | 56.4±9.2 | 47.6±4.5 | 56.9±9.2
平均等価球面度数(D) | -5.62±4.1 | -4.94±3.3 | -5.40±0.3 | -5.23±3.6
性別(F:M) | 98:160 | 118:238 | 14:0 | 230:398
MD(dB) 10-2 | -13.4±11 | -7.30±8.1 | 0.25±0.8 | -9.62±9.7
Mean +/- SD
One-way ANOVA
X2 test
Notes: 対象の内訳を眼数でお示ししています。POAG、NTG、PPGの3群を含む対照群です。★

## Slide 43: RGC_HFA
Harwerth RS, et al, Prog Retin Eye Res. 2010
Medeiros FA. ArchOphthalmol. 2012
m=[0.054*(ec*1.32)]+0.9
b=[-1.5*(ec*1.32)]-14.8
gc={[(s-1)-b]/m}+4.7
RGC_HFA =[∑10^(gc*0.1)]/9
ganglion cell quantity (gc)
visual field sensitivity (s)
eccentricity (ec)
6度間隔（36度平方） → 2度間隔（4度平方）
Notes: ハンフリー10-2からのRGC数の算出方法です。
先ほど説明したはーべるすのモデルはハンフリー24-2、6度間隔から計算された方法です。
そのためHFA10-2で使用される2度間隔の測定点でのRGC数は、一測定点に対応する面積の比から、6度グリッドを用いた場合の1/9となります。
[mおよびbは定数で、偏心度ecから算出されます。
一測定点におけるGaglion cell数（GC）は、網膜感度ｓ［dB］と定数ｍ，ｂ から求められます。
すべての測定点でのGCをせきさんしたものがRGC_HFAとなります]

## Slide 44
d = (−0.007*age) + 1.4
c = (−0.26*MD) + 0.12
a = ave cpRNFLT*θ/360*10870*d
RGC_OCT= 10^[(log(a)*10 −c)*0.1]
24−2の中心12点を利用 Zhang C. Ophthalmology 2014
cpRNFL
360
180
cpRNFLT; 乳頭周囲神経節細胞層厚
RGC_OCT
Axonal density (d)
correction factor for the severity(c)
Medeiros FA. ArchOphthalmol. 2012
Notes: RGC_OCTはの算出方法です。
本研究ではチャンらを参考に、cpRNFLの全周３６０度と半周１８０度をさいたくしました。
RGC_OCTは、求めたい平均cpRNFLの厚みと、対応するOCTスキャンの円周の長さより求められます。

## Slide 45: MD10-2 vs RGC_OCT
RGC OCT
cpRNFL
360
180
Zhang C. Ophthalmol 2014
R=0.895
R=0.895
OCT360
OCT180
6度間隔（36度平方） → 2度間隔（4度平方）
Notes: HFA10-2のMDとRGC_OCTの関係をしめします。青がRGCOCT360。赤がRGCOCT１８０です。RGC_OCTとMD10−2との 高い相関が認められました。また、MD値が良好なほどばらつきが認められることがわかります★

## Slide 46: RGC_HFA vs RGC_OCT 360 &180 degree
360 degree is better model
cpRNFL
360
180
Zhang C. Ophthalmol 2014
506577±288809
253289±158081
R=0.878
R=0.878
Mean +/- SD
RGC_10-2
474730±288988
Cells/mm²
Notes: 次にRGC_HFAとRGC_OCTの関係を示します。
RGC_HFAは平均47万4730、RGC_OCT360の平均が50万6577, RGC_OCT180の平均が25万3289でした。RGC_OCT360は、先の式よりRGC_OCT180の2倍の値をとります。RGC_HFAとの対応は、左の散布図からRGC_OCT360の方が対応が良いことがわかります★

## Slide 47: Displaced test point*
Turpin model**
*Drasdo N. Vison Res, 2007
**Turpin A. IOVS 2015
Notes: そこで、中心化の視細胞とRGCの位置ずれを考慮したDrasdo（ドラスド）のモデルから、Turpin（たーぴん）らが算出したRGC displacement test point を用いて、再検討を行いました。

## Slide 48: Displaced RGC_HFA vs. RGC_OCT 360 or 180 degree
cpRNFL
360
180
Zhang C. Ophthalmol 2014
360 degree is still better model
R=0.959
R=0.959
Notes: Displacementの結果、RGC_HFAとOCT360、180の関係は、共にばらつきが減少し、相関係数も0.959と改善しました。しかし、やはりcpRNFL360度との対応が良くなっています。

## Slide 49: HFA10−2測定点とcpRNFLTの対応
Hood DC. Prog Retin Eye Res. 2017
中心m8度
≒
cpRNFL115度
Nakanishi H. IOVS. 2016
中心m10度
≒
cpRNFL 135度 (a+b+k+j)
Notes: 視野測定点とcpRNFLとの対応を示します。
左の図はフードらは中心8度の範囲では、cpRNFLの115度と対応があることを、図の様に示しています。右の図はナカニシらは中心10度の範囲では、cpRNFLの135度と対応があることを、図の様に示しています。

## Slide 50: 小括
偏心10度内のOCTrgc、SAPrgcの相関は高い
10度内の評価にはRGC displacementが必須
cpRNFLの解剖学的入射角度との相違

## Slide 51: 視野測定点とcpRNFLTの対応
*NS; nasal step
Hood DC. Prog Retin Eye Res. 2017
中心m15度+NS*
≒
cpRNFL180度
Notes: またフードらは中心15度では、cpRNFLの180度と対応があることを、図の様に示しています。
RGC_HFAとの対応は、先の散布図からRGC_OCT360の方が対応が良いとうい結果でした。解剖学的には疑問がのこります★

## Slide 52: 当科での検討
HFA30-2とOCTから求めるRGC数；追試
HFA10-2とOCTから求めるRGC数；黄斑部
①
②
正常視覚者のHFA10-2とOCTのRGC数；考察
③
Notes: まず最初にHFA30-2とOCTからRGC数を算出し検討しました

## Slide 53: 正常22例43眼（未発表データ）
N＝眼数 | Normal 43
平均年齢(歳) | 28.5±7.9
平均等価球面度数(D) | -3.15±2.3
性別(F:M) | 35:8
MD(dB) 10-2 | -0.49±0.8
Notes: 正常視覚者22例43眼で、内訳は眼数でお示ししています。

## Slide 54: Displacement improved the SF relationship
convetional test point
displeacement test point
Notes: スライドはRGC_HFAとRGC_OCTの関係を示しています。青がRGCOCT360で赤が180であらわしています。
左の図がconvetional test point、右の図がdispleacement test pointからもとめたRGC HFAです。
displeacement test pointの方がRGC_HFAとRGC OCT180と対応が良くなっていることがわかります。

## Slide 55: HFA10-2、RGC_OCTから算出するRGC数 緑内障病期＋正常
緑内障は360度と一致
正常は180度と一致
Notes: 緑内障病期と正常群のRGC_HFAとRGC_OCTから算出するRGC数を表しています。青がconventional test point , 赤がdisplacement test point、緑がRGC_OCT360度、黄色がRGC_OCT180度です。
まず緑内障病期を見てみるといずれの方法でもRGC数は各病期間で有意な減少を認めます。
次に、conventional test point とdisplacement test pointに注目してみてみると、基本的にdisplacementを行うと偏心度が大きくなるためRGC数はconventionalに比べて減る方向になります。正常でdisplacement test point を用いるとRGC数は、減少し、さらにRGC_OCT180度との対応が改善しました。逆に緑内障群ではRGC数はむしろ増加しRGC_OCT360度とほぼ一致している結果となりました。

## Slide 56: Why?
Harwerth model
中心RGCが発散
Raza AS, Hood DC. IOVS. 2015
Notes: なぜ緑内障群ではdisplacementでRGC数が増加するのか？
ハーベルスモデルの欠点として、中心5度以内のRGC数が発散していることがあげられています。
そのためdisplacementは正常群ではRGCの減少につながり、緑内障群では、中心10度内に視野欠損を持つため、むしろRGC数は増加したのではないかと考えました。各病期ともdisplacementを用いるとRGC数が増加しているためすでに早期から中心に視野欠損がある可能性があります。この違いが、緑内障RGC_OCTとの対応が改善しなかった原因の一つであると思います。
RGC層の厚みGCLTの最低値などの値を用いることで、この点は改善できる可能性があると思われます。

## Slide 57: Factors affecting SF relationships
HFA、OCTの測定のばらつき
OCT［um］（linear）、HFA［dB］（log）の違い
個人の特性や緑内障病期による差異
RNFLTの構成成分が不明；神経線維or支持細胞、etc
視神経乳頭、黄斑、縫合の位置対応のバリエーション
Diagnosis of Primary Open Angle Glaucoma: WGA consensus series - 10
Notes: また現在、構造と機能の関係に影響をあたえるものして、以上のようなものが指摘されています。
今回の検討では、ここに挙げる緑内障病期による差異やRNFLTの構成成分による影響が特に考えられます。

## Slide 58: 小括
HFA10-2によるRGC推定は臨床的に有用性がある
Displacementは、中心10度のRGC_HFAとRGC_OCTの整合性を改善する
Notes: 結語です
HFA10-2によるRGCの推定は臨床的に有用性がある。
Displacementは、RGC_HFAとRGC_OCTの整合性を改善する。
今後も機能と構造の対応の理解が必要であると思われました。

## Slide 59: 結論
完全なSFRはありえない
今後も機能と構造の対応の理解が必要

## Slide 60: 24−2c 測定点

## Slide 61: 24-2c配列 (R)
・24-2測定点に10-2の10測定点を追加

## Slide 62: 対象
広義POAG 131症例、131眼
2009年9月から2017年6月 東京慈恵会医科大学緑内障外来
HFA10-2とOCTを同日に測定
HFA10-2の信頼性指標とOCT基準を満たす*
*HFAの信頼性(固視不良20%未満、偽陽性15%未満、偽陰性33%未満)
OCT（image quality 5/10 以上、複数回撮像のうち最良の画像を選択）
Notes: 2009年9月から2017年6月、慈恵医大附属病院眼科においてHFA10-2とOCTを同日に測定し、HFA10-2の信頼性指標とOCT基準を満たす131症例、628眼です★

## Slide 63: 対象
N＝眼数 | POAG 61 | NTG 68 | All 172
平均年齢(歳) | 58.4±10.2 | 56.7±9.7 | 50.2±15.6
平均等価球面度数(D) | -5.62±4.1 | -4.94±3.3 | -5.23±3.6
性別(F:M) | 44:17 | 44:24 | 230:398
MD(dB) 10-2 | -13.4±11 | -7.30±8.1 | -9.62±9.7
Mean +/- SD
One-way ANOVA
X2 test
Notes: 対象の内訳を眼数でお示ししています。POAG、NTG、PPGの3群を含む対照群です。★

## Slide 64: MD10-2（右） と各測定点の相関

## Slide 65: 24−2c配列（右）

## Slide 66: 24−2c配列（右）

## Slide 67
Hood DC. Prog Retin Eye Res 2017

## Slide 68: meanTDとMD10−2の相関
R2 ＝ 0.912

## Slide 69: Clustering 10-2 test point using factor analysis
Nakanishi H. IOVS. 2016
Ours

## Slide 70
Hood DC. Prog Retin Eye Res 2017

## Slide 71: 視覚10度の神経線維走行と視神経乳頭の対応
Nakanishi H. IOVS. 2016
Hood DC. Prog Retin Eye Res. 2013
135 degree
Zhang C. Ophthalmology 2014
180degree
24-2
Notes: 左視覚10°以内からの入力神経線維走行の視神経乳頭への対応示します。
左図、Hoodらは中心8度の黄斑からの神経線維の走行をNFLDとの図の様に示しています。Zhangらは180度を採択しています。Nakanishiらは、24-2、10-2のTD、cpRNFLTの測定値を因子分析をもちいて、HFA10-2の測定点に対応する乳頭ClockHourを右下図の様に示しています☆
いずれにしても、中心10°内の神経線維が視神経乳頭全体の神経線維をカバーするというのは解剖学的にも誤りといえます★